## Slide 1: 공정 시뮬레이션 – DEVS 기반 모델 설계 및 개발
2023. 02. .

## Slide 2: 목차
실습 개요
공정 모델 요구사항
데이터베이스 요구사항
유니티 요구사항
산출물

## Slide 3: 실습 개요
주어진 요구사항에 해당하는 공정 시뮬레이션 모델을 설계 및 구현
본 실습을 통해 아래의 항목들을 수행
  시뮬레이션을 위한 요구사항을 DEVS 이론을 사용해 상태천이도로 설계
  상태천이도를 WAISER 엔진을 통해 프로그램 코드로 구현
  시뮬레이션 과정에 필요한 데이터의 식별 및 데이터 베이스의 설계
  시뮬레이션 결과의 저장 및 유니티를 이용한 시뮬레이션 결과의 시각화
일련의 과정을 통해 디지털 트윈 기술에 필요한 기초적인 시뮬레이션의 설계 – 구현 – 시각화의 과정을 학습
모든 요구사항에 대해 제시 된 요구사항은 최소한의 구현 사항이며, 각 팀의 목적에 따라서 기능 및 구조의 추가 가능

## Slide 4: 실습 개요
공정 시뮬레이션의 목적
  임의의 성능을 가진 설비를 통해 공정을 수행 할 경우, 기대 되는 제품의 생산량 및 설비의 가동률을 파악 = 시간 당 제품 총 생산량 / = 설비의 전체 가동 시간 중 정상 동작 상태였던 시간의 비율
  주어진 성능을 가진 설비를 운용할 경우, 전체 가동 시간 중 몇 시간 정도 에러가 발생 하는 가 = 설비의 전체 가동 시간 중 에러 상태였던 시간의 비율
  위와 같은 지표를 통해, 설비를 사용해 공정을 진행 할 경우 어떠한 결과를 얻을 수 있는지 사전에 시뮬레이션 가능

## Slide 5: 공정 모델 요구사항
공정 시뮬레이션을 위해 필요한 최소한의 단위 유닛 설비들을 구현
  제품 투입/공정 등 후술 할 요구사항에서 제시 된 모델들은 결합 또는 원자 모델 수준으로 존재해야 함
구현 방법에 따라 하나의 유닛 설비는 결합 모델로도 구현 가능
  하나의 설비가 여러 개의 원자 모델로 구성되어도 문제 없음
    단, 이 경우 단위 유닛 설비는 여러 개의 원자 모델을 묶은 하나의 결합 모델로 사용해야함
    Generator(Atomic) or Generator(Coupled)=Receive(Atomic)+Process(Atomic) 처럼 결합 모델이든 원자 모델이든 최소한의 단위 유닛 설비 역할을 할 모델(Generator)을 구현
  예시)
설비
제품
제품
제품 적재
제품
제품
공정

## Slide 6: 공정 모델 요구사항
설비 공통
  설비 최초 가동 시 정비 시간이 필요
    정비 시간은 다른 설비가 가동 된 이후까지도 걸릴 수 있음
  최초 동작 시각을 지정 할 수 있음
    투입) 시뮬레이션 개시부터 제품을 투입하거나 시뮬레이션 개시 후 n시간 이후 부터 제품 투입
    공정) 투입기로부터 제품을 미리 받아만 두고, 개시 후 n시간 이후부터 공정 시작
  설비마다 임시 버퍼가 있어 지연 상태 등이 발생한 경우 n개까지 제품을 보관 가능
    임시 버퍼에 여유 공간이 존재하는 경우, 해당 설비는 임시 버퍼가 가득 찰 때까지 지연 상태로 들어가지 않는다 다음 설비가 고장/지연 상태라도 현재 설비의 임시 버퍼가 가득 찰 때까지, 현재 설비는 작업을 계속해서 진행 가능
  모든 설비는 시뮬레이션 시작 시 주어진 주기마다 자신의 임시 버퍼/버퍼에 존재하는 제품의 수를 DB에 기록
    특정 주기에서의 재고 현황을 파악하기 위함

## Slide 7: 공정 모델 요구사항
트랙/이동 설비 제외
  고장 발생 주기와 수리 시간이 필요
    최초 가동 후, 일정 주기마다 설비에서 고장이 발생(노후화)
    고장이 발생하는 시점은 설비의 ExtTransFn/OutputFn의 종료 직전
    고장 상태가 된 직후부터 수리 시간 만큼 시간이 흐른 뒤 정상 동작 상태로 복구
  모든 설비는 최초 가동 시각부터 시뮬레이션 종료까지 자신의 가동 시간/지연 시간/고장 발생 시간을 카운트하고 DB에 기록
    해당 시각들은 시뮬레이션 종료 시 각 설비의 가동률/작업지연률/고장률을 기록하는데 사용
  모든 설비는 주기마다 자신의 상태/현재까지의 가동률/작업지연률/고장발생률을 계산하고 DB에 기록
    특정 시점에서의 설비들의 작업률을 확인하기 위함

## Slide 8: 공정 모델 요구사항
제품 투입 설비 - 일정 시간마다 공정에 필요한 제품을 투입하는 설비
  다음 설비가 제품을 받을 수 없는 상태라면, 제품은 임시 버퍼에 보관
    임시 버퍼에 남은 공간이 있다면 설비는 기존 작업 상태를 유지
  임시 버퍼까지 가득 찬 경우 설비의 상태는 지연 상태로 변경 다음 설비가 제품을 받을 수 있게 되면 다시 정상 동작 상태로 전환
  고장/지연 상태에서 해제 되었을 때, 임시로 보관하던 제품이 있다면 즉시 다음 설비로 제품을 전달
    고장/지연으로 인해 투입하려던 제품을 다음 설비로 전달에 실패한 경우, 투입하려던 제품은 n개까지 제품 투입 설비 측에서 임시로 보관
  제품 투입기에 대한 자료 및 영상을 참조해 추가 기능 및 상세 구현 가능

## Slide 9: 공정 모델 요구사항
공정 설비 - 제품 투입 설비로부터 전달 받은 제품에 공정을 가하고 다음으로 전달
  이전 설비로부터 제품을 투입 받아 공정을 수행하고 다음으로 제품을 전달
    한 개의 이상의 제품을 받아 일정 시간 동안 공정을 수행하고, 공정이 완료 된 제품을 다음으로 전달
  다음 설비가 제품을 받을 수 없는 상태라면, 제품은 임시 버퍼에 보관
    임시 버퍼에 남은 공간이 있다면 설비는 기존 작업 상태를 유지
  임시 버퍼까지 가득 찬 경우 설비의 상태는 지연 상태로 변경 다음 설비가 제품을 받을 수 있게 되면 다시 정상 동작 상태로 전환
    공정이 완료 된 제품은 설비에서 n개까지 임시로 보관
  고장 상태에서의 처리
    제품을 보낸 후 고장 상태가 되었다면 설비에 공정에 필요한 제품이 도착해도 공정을 수행하지 않음
    수신한 공정에 필요한 제품은 종류 당 k개까지 설비에서 임시로 보관
  고장/지연 상태에서 해제 되었을 때,
    공정이 완료 된 제품이 있다면 즉시 다음 설비로 제품을 전달
    공정에 필요한 제품 있다면 즉시 공정을 시작
    전달과 공정 중에서는 전달의 우선 순위를 더 높게 한다

## Slide 10: 공정 모델 요구사항
공정 설비 - 제품 투입 설비로부터 전달 받은 제품에 공정을 가하고 다음으로 전달
  추가 구현
  아래 모델들은 구현이 가능하다면 추가 구현
    조립 공정 모델 : 두개 이상의 이전 설비로부터 제품을 전달받아 조립한 한 개의 제품을 다음으로 전달
    Packaging 공정 모델 : 설비에서 제품을 수신해 일정 묶음을 한 개의 제품으로 포장해 다음으로 전달 (블리스터 포장/적재 설비 등)
    Unpackaging 공정 모델 : 묶음으로 전달 된 제품을 하나씩 분리해 다음으로 전달 (packaging 공정의 역과정)
  기존 설비들과 그 밖의 설비/기능들은 관련 자료 및 영상 등을 참조해 추가 가능

## Slide 11: 공정 모델 요구사항
적재 설비 - 공정이 완료 된 제품들을 적재하는 설비. 시뮬레이션 마지막 지점
  공정의 가장 마지막 단계에 배치해 공정 완료 된 제품을 적재
    기존의 Transducer와 비슷한 역할
  제품에 대해 평균 공정 완료 시간 등을 계산
    직전 공정으로 Packaging 공정을 수행하고 묶음으로 도착한 제품들인 경우, 내부의 제품 각각에 대해서 평균 공정 소모 시간을 계산
  적재 설비에서 일정량을 적재하고 다음 설비로 주기적으로 전달하는 투입 설비 역할도 가능함
    딜레이를 갖는 트랙과 유사한 역할
    해당 역할로 동작하게 될 경우, 공정 완료 시간 등을 계산하는 기능은 동작하지 않아야 함
    해당 기능은 추가 구현

## Slide 12: 공정 모델 요구사항
트랙 설비 - 제품을 전달 받아 다음 설비로 전달
  트랙은 가로/세로의 길이(어느 한쪽이 1로 고정)를 가지며 길이에 따라 이동 시간이 소모 된다
    이동 시간은 길이에 비례해 증가
    길이를 고려하지 않고 회전을 도입 or 길이를 도입하고 회전하지 않음 or 그 외 방법 => 시각화는 본인들 구현 상황에 따라 선택적으로 구현
    트랙은 이동 시간이 소모 되고, 설비를 적재 가능 수량 만큼 적재하는 기능을 구현하는 것을 필수 사항으로 한다 (23.02.13 수정)
  트랙의 구조는 일반적으로 1대 1 연결을 기본으로 구성
    설비-트랙/트랙-트랙/트랙-이동 설비/트랙-설비 등
  트랙에도 최대 적재 가능 수량을 할당 할 수 있어, 목적지에 위치한 설비가 고장/지연으로 더 이상 물건을 수령할 수 없더라도 최대 적재 가능 수량까지는 계속해서 물건을 적재한다 최대 적재 가능 수량까지 도달한 경우 트랙은 지연 상태로 변경
  트랙은 고장이 발생하지 않는다고 가정한다
  추가 구현
    여러 개의 투입/공정 설비로부터 제품을 받아 한 개의 설비로 연결 되는 경우 ( >- 구조)
    한 개의 투입/공정 설비로부터 제품을 받아 여러 개의 설비로 연결 되는 경우 ( -< 구조) : 어느 한 설비에 작업이 집중 되지 않도록 각 지표를 통해 균등하게 배분

## Slide 13: 공정 모델 요구사항
이동 설비(RGV) - 한번에 한 개의 제품을 다음 설비로 전달
  배치상 직접 연결 되어있지 않아도 두 개의 설비 사이를 왕복하며 제품을 전달 가능한 트랙
    각 설비의 좌표를 통해 최단거리를 구할 수 있으며, 최단 거리 사이에 배치 된 설비들은 고려하지 않는다고 가정한다
  기본적으로 제품을 보내는 설비에서 대기하고 있으며, 제품을 적재하는데 딜레이가 있고 목적지까지 이동해 제품을 전달(적재 시 만큼의 딜레이). 전달이 완료되면 다시 원래 위치로 복귀를 반복
    설비로부터 제품 적재(딜레이)-목적지까지 이동-목적지에 제품을 전달(딜레이)-설비로 이동 을 반복
  한번에 한 개의 제품만 이동 시킨다
    묶음으로 처리 된 제품은 한 개로 취급

## Slide 14: 데이터베이스 요구사항
  시뮬레이션 중 테이블 생성 및 편집은 pgAdmin을 이용한 UI 사용이 아닌, 쿼리를 사용해서 구성할 수 있도록 한다.
    데이터베이스와 유저만 생성 되어있으면, 프로그램을 사용해서 별도의 작업 없이 데이터베이스를 이용 할 수 있도록 구성 프로그램 내에서 쿼리를 사용해 테이블의 생성 및 편집을 할 수 있도록 한다
    시뮬레이션을 위한 데이터 편집, 에러 수정 등은 pgAdmin을 사용 가능
  시나리오 id를 통해 시뮬레이션을 관리
    시뮬레이션 시행 시 시나리오 id를 입력 받고, id가 존재하면 DB에서 해당 시나리오에 필요한 데이터를 읽어 시나리오를 재현
    Id가 없다면 해당 id를 사용해 시뮬레이션을 기록 시뮬레이션에 필요한 파라미터는 json 파일이나 csv 파일 등으로 부터 읽어오거나, 사용자의 입력을 받아 실행
  각 결과 지표(가동률/고장률/작업지연률 등)는 DB를 csv로 추출해 그래프로 만들 수 있는 정도로 가공
    임의의 테이블에 모든 결과를 무분별하게 기록하는 것이 아닌, 정리 된 결과 값들을 정리 된 테이블 형태를 갖추어 기록할 것

## Slide 15: 유니티 요구사항
  유니티를 사용한 시각화는 선택 구현 사항
    유니티에 대한 교육 시간 및 강도를 고려, 가능한 범위에서 구현하도록 함
  시뮬레이션 결과가 저장 된 데이터베이스를 읽어와 시뮬레이션 과정을 시각화
    시뮬레이션 시나리오 Id를 통해 시각화 할 시나리오를 선택 가능
  설비들은 최소한의 구분이 가능한 형태의 오브젝트를 사용
  각 설비들의 시간에 따른 상태 변화를 기록한 데이터 베이스를 기반으로, 설비들의 상태 변화를 오브젝트의 색상 변화로 표현

## Slide 16: 산출물
  각 설비의 DEVS 이론 기반 상태 천이도
  시뮬레이션 구현 C++ 코드 및 시뮬레이션 프로그램
  데이터 베이스의 설계도
    구조 및 파라미터 설명 포함
  유니티로 구현 된 시각화 프로그램/시연영상
  프로젝트 보고서(회의록 포함/양식 자유/각 팀원 역할 및 작업 내용)
  발표 PPT(위 자료들을 취합 및 정리)

## Slide 17: 설비 영상 자료
참고 자료
  http://www.newlongkorea.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=data_2&wr_id=2
  http://www.newlongkorea.com/gnuboard4/bbs/board.php?bo_table=data_2&wr_id=3
    자동 포장 기계 영상(원자재 투입 – 포장까지의 자동화 공정)
  https://dncpack.com/254
    블리스터 포장기
  https://www.youtube.com/watch?v=TQ4EEzhd7cc
    컨베이어 벨트
  https://korean.alibaba.com/g/90-degrees-turn-conveyor-belt-conveyor.html
  http://www.main-tech.co.kr/sub/sub03_02.php
    각종 컨베이어 벨트 형태
  http://www.tyi.kr/html/business/rgv.php
    RGV

## Slide 18: 팀 구성
A
  멘토 : 조철민(씨스존)
  안형석(팀장)/김건호/박민준/오영택
B
  멘토 : 김현준(아인스)
  이민섭(팀장)/김혜진/이동진/조민준